Код ОКПД2 27.40.39

Прибор осветительный светодиодный

ДСП07-29-001 Agro

ПАСПОРТ

НЖИЯ.676000.016ПС

Настоящий паспорт определяет правила хранения, транспортирования, монтажа, подключения к электрической сети и эксплуатации прибора осветительного светодиодного типа ДСП серии 07 номинальной мощностью 29 Вт (далее – светильник).

Светильник предназначен для общего освещения помещений птицеводческих и животноводческих хозяйств.

В условном обозначении типа светильников буквы и числа обозначают:

Д – светодиодный;

С – подвесной;

П – для общего освещения производственных, складских и иных помещений;

07 – номер серии;

29 – номинальная потребляемая мощность светильника, Вт;

ХХХ – номер модификации: 1-я цифра (рабочее напряжение): 0 – 36 В, 1 – 48 В, 2 – 54 В, 3 – 220 В; 2-я цифра: 0 – без управления, 1 – управление 0–10 В, 2 – управление DALI; 3-я цифра (материал корпуса): 1 – поликарбонат, 2 – ПММА; 3 – оргстекло.

Agro – коммерческое название.

Рисунок 1 – Общий вид и габаритные размеры

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1 Светильник предназначен для работы в сети постоянного тока с напряжением 36 В ± 10 %.

1.2 Вид климатического исполнения – УХЛ категории 2 по ГОСТ 15150.

1.3 Группа механического исполнения – М1 по ГОСТ 17516.1.

1.4 Класс защиты от поражения электрическим током – III по ГОСТ IEC 60598-1.

1.5 Степень защиты светильников – IP67 по ГОСТ 14254.

1.6 Тип кривой силы света – М по ГОСТ Р 54350.

1.7 Коррелированная цветовая температура – 4000 К.

1.8 Световой поток, не менее – 3650 лм.

1.9 Световая отдача, не менее – 125 лм/Вт.

1.10 Индекс цветопередачи Ra, не менее – 80.

1.11 Номинальная потребляемая мощность – 29 Вт.

1.12 Максимальная потребляемая мощность, не более – 34,5 Вт.

1.13 Номинальный ток – 0,8 А.

1.14 Максимально допустимый ток, не более – 0,98 А.

1.15 Масса нетто, не более – 1,1 кг.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

– светильник						– 1 шт.;

– паспорт							– 1 шт.

Электрический драйвер в комплект поставки не входит и поставляется отдельно!

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Светильник соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», в т.ч. требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0, требованиям электромагнитной совместимости по       ГОСТ 30804.6.2, ГОСТ 30804.6.4 и ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники ТР ЕАЭС 037/2016.

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По истечении срока службы светильник необходимо утилизировать по требованиям 
ГОСТ Р 55102.

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Эксплуатация и обслуживание светильника должны осуществляться строго в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными приказом №903н от 15.12.2020 г. Министерства труда РФ, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами устройства электроустановок» и настоящим паспортом.

5.2 К эксплуатации светильника должен допускаться персонал, прошедший необходимый инструктаж.

5.3 Устанавливать светильник нужно при отключенном напряжении питания электрической сети.

5.4 Извлечь светильник из упаковки и проверить комплектность на соответствие разделу 2.

5.5 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед включением в сеть, выдержать светильник в помещении при комнатной температуре в течение 2-х часов.

5.6 Подключить светильник к электрическому драйверу, реализованному на основе источника постоянного тока, по схеме, приведенной на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема подключения светильника к драйверу

5.7 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- осуществлять монтаж/демонтаж светильника, устранение неисправностей, дезинфекция и очистка от пыли во включенном состоянии;

- эксплуатировать светильник со снятыми частями корпуса, поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений, при попадании влаги внутрь;

- накрывать теплоизолирующим материалом;

- при выходе из строя светильника самостоятельно его вскрывать и ремонтировать.

ВНИМАНИЕ! Монтаж и эксплуатация светильника требуют строгого выполнения требований безопасности.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Светильник не содержит обслуживаемых частей. В целях повышения надёжности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать светильник на предмет загрязнений, механических повреждений и оценки работоспособности.

6.2 При загрязнении необходимо очистить поверхность светильника. Очистка производится водой или специальным моющим средством для стекла и пластика. Для обеспечения теплового режима эксплуатации светильника рекомендуется следить за чистотой корпуса.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Светильник может транспортироваться на любые расстояния всеми видами закрытого транспорта с присущими им скоростями.

Условия транспортирования светильника в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе «Л» ГОСТ 23216.

7.2 Условия хранения и транспортирования светильника в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 1 (Л) по ГОСТ 15150.

7.3 В помещениях для хранения не должно быть паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных веществ, вызывающих коррозию. Хранение светильника на складах должно производиться на стеллажах высотой не менее 200 мм от уровня пола.

Высота штабелирования не должна превышать 0,5 м.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет. Срок начала эксплуатации начинается с даты продажи потребителю, а при отсутствии указанной даты, с даты приемки службой качества производителя.

8.2 Гарантийный срок хранения светильника в упаковке составляет не более 2-х лет с даты изготовления производителем.

8.3 Изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям НЖИЯ.676000.016ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.4 Срок службы светильника – не менее 10 лет.

8.5 Безвозмездный ремонт или замену изделий в течение установленных гарантийных сроков производит предприятие-изготовитель.

8.6 Действие гарантийных обязательств прекращается при:

- истечении гарантийного срока эксплуатации;

- наличии механических, термических повреждений светильников или его частей;

- нарушении условий хранения, транспортирования, монтажа, подключения к электрической сети и эксплуатации светильников, представленных в настоящем паспорте.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится производителем на платной основе.

9 Сведения о приемке

Данный светильник изготовлен и принят в соответствии с требованиями НЖИЯ.676000.016ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления__________________

Начальник СК_____________________

Контролер СК_____________________ М.П.