1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1 Облучатели комплектуются электронной пускорегулирующей аппаратурой.

1.2 Облучатели крепятся к монтажной поверхности при помощи тросовых подвесов.

1.3 Облучатели работают от сети переменного тока с напряжением 220 В ± 10 % частоты 50 Гц.

1.4 Вид климатического исполнения – УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150.

1.5 Класс защиты от поражения электрическим током – II по ГОСТ IEC 60598-1.

1.6 Степень защиты облучателей – IP54 по ГОСТ 14254.

1.7 Общий вид, габаритные размеры и основные параметры облучателей соответствуют указанным на рисунке 1 и таблицах 1, 2.

Таблица 1 – Основные параметры

| Тип облучателя | Тип применяемой лампы* | Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн 280-315 нм на расстоянии 1 м от облучателя, мВт/м2, не менее** | Коэффициент мощности, не менее | Потребляемая мощность, Вт, не более | Рабочая температура окружающей среды, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭСП01-2х15-001 | ЛЭ 15А | 56 | 0,9 | 39,0 | от +1 до +40 |
| ЭСП01-2х30-001 | ЛЭ 30А | 140 |  | 76,8 |  |
| ЭСП01-2х40-001 | ЛЭ 40А | 220 |  | 108,0 |  |

Таблица 2 – Габаритные размеры

| Тип облучателя | Размеры, мм | Масса нетто, кг, не более |
| --- | --- | --- |
|  | L, мм | A, мм | B, мм | H, мм | С, мм |  |
| ЭСП01-2х15-001 | 537 ± 3 | 140 ± 3 | 223 ± 2 | 172 ± 3 | 421 ± 1 | 2,1 |
| ЭСП01-2х30-001 | 994 ± 3 |  |  |  | 878 ± 1 | 3,3 |
| ЭСП01-2х40-001 | 1299 ± 3 |  |  |  | 1183 ± 1 | 4,0 |

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

– индивидуальная упаковка                                                                                               – 1 комплект;

– облучатель                                                                                                                        – 1 шт.;

– паспорт                                                                                                                              – 1 шт.

Примечание: лампы и тросовые подвесы в комплект поставки не входят.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Облучатели соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», в т.ч. требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-1, требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, СТБ ЕН 55015,  ГОСТ IEC 61547 и ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники ТР ЕАЭС 037/2016.

3.1 Использование облучателей требует строгого выполнения мер безопасности, исключающих возможное вредное воздействие на человека ультрафиолетового излучения и паров ртути.

3.2 Выключатель для облучателей должен устанавливаться вне обслуживаемого помещения.

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 По истечении срока службы облучатели необходимо утилизировать по требованиям

ГОСТ Р 55102.

4.2 Облучатели необходимо утилизировать отдельно от ламп.

4.3 В случае нарушения целостности эритемных ламп и попадания ртути в помещение должна быть проведена тщательная демеркуризация помещения, в соответствии с Методическими рекомендациями по контролю за организацией текущей и заключительной демеркуризации и оценке её эффективности № 4545-87 от 31.12.87.

4.4 Утилизация эритемных ламп должна проводиться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №681 от 03.09.2010.

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Эксплуатация и обслуживание облучателей должны строго осуществляться в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом №328н от 24 июля 2013 года (с изменениями от 19.02.2016 г.) Министерства труда и социальной защиты РФ, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами устройства электроустановок» (глава 7.3 ПУЭ) и паспортом на облучатели.

5.2 Извлечь облучатель из транспортной тары и распаковать.

5.3 Проверить комплектность облучателя в соответствии с разделом 2.

5.4 После транспортирования облучателя в условиях отрицательных температур, перед включением в сеть, его выдержать в помещении при комнатной температуре в течение 24 часов.

5.5 При необходимости для удобства монтажа облучателя, изменить расположение рым-болтов, повернув их в любую сторону. Использование гаек с нейлоновой вставкой обеспечивает неразъмность резьбового крепления рым-болтов при их повороте. Закрепить облучатель к потолку с помощью тросовых подвесов.

5.6 Подключить кабель облучателя к питающей электрической сети по схеме, представленной на рисунке 2.

5.7 Установить лампу в облучатель. Для этого необходимо снять решетку, открутив крепежные винты, открутить муфты патронов, надеть их на лампу, одновременно завести оба конца лампы в патроны и, придерживая лампу, прикрутить муфты к патронам.

5.8 Установка облучателей должна осуществляться при отключенном напряжении питания электрической сети.

5.9 Облучатели подключить к питающей электрической сети в соответствии со схемой, представленной на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема подключения облучателей к питающей электрической сети

5.10 В облучатели рекомендуется устанавливать лампы люминесцентные низкого давления эритемные типа ЛЭ серии Animals или аналогичные в трубке Т8 с цоколем G13.

5.11 К эксплуатации облучателей должен допускаться персонал, прошедший необходимый инструктаж.

5.12 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

5.12.1 Монтаж/демонтаж облучателей, замена ламп, устранение неисправностей, дезинфекция и очистка от пыли во включенном состоянии.

5.12.2 Эксплуатировать облучатели со снятыми частями корпуса, поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

ВНИМАНИЕ! Монтаж и эксплуатация облучателей требуют строгого выполнения требований безопасности.

Примечание: устанавливать лампу в облучатель необходимо в надетых хлопчатобумажных перчатках.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Облучатель не содержит обслуживаемых частей. В целях повышения надёжности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать облучатель на предмет загрязнений, механических повреждений и оценки работоспособности.

6.2 При загрязнении необходимо очистить поверхность облучателя. Проводить чистку наружной поверхности облучателей с применением моющих химических или абразивных средств.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Условия транспортирования облучателей в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе «Л» ГОСТ 23216.

7.2 Условия хранения облучателей должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150.

7.3 Высота штабелирования не должна превышать 1 м.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет. Срок начала эксплуатации начинается с даты продажи потребителю, а при отсутствии указанной даты, с даты приемки службой качества производителя.

8.2 Гарантийный срок хранения облучателей в упаковке составляет 2 года с даты изготовления производителем.

8.3 Изготовитель гарантирует соответствие облучателей требованиям НЖИЯ.676315.001ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.4 Срок службы облучателей – не менее 8 лет.

8.5 Безвозмездный ремонт или замену изделий в течение установленных гарантийных сроков производит предприятие-изготовитель.

8.6 Действие гарантийных обязательств прекращается при:

- истечении гарантийного срока эксплуатации;

- наличии механических, термических повреждений облучателей или его частей;

- нарушении условий хранения, транспортирования, монтажа, подключения к электрической сети и эксплуатации облучателей, представленных в настоящем паспорте на облучатели.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится производителем на платной основе.

9 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Данный облучатель изготовлен и принят в соответствии с требованиями НЖИЯ.676315.001ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления__________________

Начальник СК_____________________

Контролер СК_____________________ М.П.

Код ОКПД2 27.40.25.120

Светильники – облучатели ЭСП01 HealthyLight

ПАСПОРТ

НЖИЯ.676315.011 ПС

Настоящий паспорт определяет правила установки, эксплуатации, хранения, подключения к электрической сети и транспортирования светильников-облучателей типа ЭСП (далее – облучатели).

Облучатели предназначены для профилактического эритемного ультрафиолетового облучения сельскохозяйственных животных, птиц и т.д., эксплуатируются в закрытых и иных помещениях, а также в животноводческих комплексах для восполнения недостатка ультрафиолетового излучения.

В условном обозначении типа облучателей буквы и числа обозначают:

Э – тип применяемой лампы (эритемная);

С – подвесной;

П – для промышленных и производственных помещений;

01 – номер серии;

2х15/30/40 – количество и номинальная мощность используемой лампы, Вт;

001 – номер модификации;

HealthyLight – коммерческое название серии.

Рисунок 1 – Общий вид облучателя