1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1 Светильник предназначен для работы в сети переменного тока частоты 50 Гц с напряжением 220 В ± 10 %.

1.2 Вид климатического исполнения – УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150

1.3 Группа механического исполнения – М1 по ГОСТ 17516.1

1.4 Класс защиты от поражения электрическим током – I по ГОСТ IEC 60598-1.

1.5 Степень защиты светильника – IP40 по ГОСТ 14254.

1.6 Общий вид, габаритные размеры и основные параметры светильника соответствуют указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

Таблица 1 – Основные параметры

| Тип светильника | ДВО05-35-002 School |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, Вт | Номин. | 32 |
|  | Не более | 35 |
| Размер: длина, ширина, высота (мм.) | 595х595х50 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
| Световой поток, лм, не менее | 3400 |
| Световой поток в аварийном режиме, лм, не менее | -- | 340 |
| Световая отдача, лм/Вт | 106 |
| Индекс цветопередачи, не менее | 80 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Отношение максимальной яркости к габаритной, не более | 1,4:1 |
| Масса нетто, кг, не более | 3,6 | 3,8 |

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

– индивидуальная упаковка						– 1 комплект;

– светильник							– 1 шт;

– паспорт								– 1 шт.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Светильник соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», в т.ч. требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-2, требованиям фотобиологической безопасности по ГОСТ IEC 62471, требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, СТБ ЕН 55015, ГОСТ IEC 61547 и ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники ТР ЕАЭС 037/2016.

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По истечении срока службы светильник необходимо утилизировать по требованиям 
ГОСТ Р 55102.

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Эксплуатация и обслуживание светильника должны строго осуществляться в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом № 903н от 15.12.2020 года Министерства труда и социальной защиты РФ, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами устройства электроустановок» и настоящим паспортом.

5.2 К эксплуатации светильника должен допускаться персонал, прошедший необходимый инструктаж.

5.3 Устанавливать светильник нужно при отключенном напряжении питания электрической сети.

5.4 Извлечь светильник и комплектующие из транспортной тары и распаковать.

5.5 Проверить комплектность светильника в соответствии с разделом 2.

5.6 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед включением в сеть, выдержать светильник в помещении при комнатной температуре в течение 2-х часов.

5.7 Установить светильник в ячейку подвесного потолка.

5.8 Подключить светильник к электрической сети по схеме, приведенной на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема подключения к электрической сети светильника

типа ДВО05-35-002 School

5.9 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– монтаж/демонтаж светильника, устранение неисправностей, дезинфекция и очистка от пыли во включенном состоянии;

– эксплуатировать светильник со снятыми частями корпуса, поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений, при попадании влаги внутрь;

– накрывать теплоизолирующим материалом;

– при выходе из строя светильника самостоятельно его вскрывать и ремонтировать.

ВНИМАНИЕ! Монтаж и эксплуатация светильника требуют строгого выполнения требований безопасности.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Светильник не содержит обслуживаемых частей. В целях повышения надёжности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать светильник на предмет загрязнений, механических повреждений и оценки работоспособности.

6.2 При загрязнении необходимо очистить поверхность светодиодного светильника. Очистка производится водой или специальным моющим средством для стекла и пластика. Для обеспечения теплового режима эксплуатации светильника рекомендуется следить за чистотой корпуса.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Условия транспортирования светильника в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе «Л» ГОСТ 23216.

7.2 Условия хранения светильника должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150.

7.3 Высота штабелирования не должна превышать 0,5 м.

8 ГАРАНТИИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества светильника требованиям технических условий НЖИЯ.676000.015ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных указанными техническими условиями.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года с даты продажи потребителю, а при отсутствии указанной даты – с даты приемки службой качества изготовителя.

8.3 Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя составляет 2 года с даты изготовления.

8.4 Срок службы светильника – 50 000 часов.

8.5 При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока изготовитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия бесплатно.

8.6 Действие гарантийных обязательств прекращается при:

– истечении гарантийного срока эксплуатации;

– наличии механических, термических повреждений светильника или его частей;

– нарушении условий хранения, транспортирования, установки и эксплуатации светильника, представленных в настоящем паспорте и технических условиях НЖИЯ.676000.015 ТУ.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится производителем на платной основе.

9 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Данный светильник изготовлен и принят в соответствии с требованиями НЖИЯ.676000.015 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

Начальник СК

Контролер СК					      М.П.

Код ОКПД2 27.40.39.113

Прибор осветительный светодиодный

для общего освещения

ДВО05 School

ПАСПОРТ

НЖИЯ.676000.015ПС

Настоящий паспорт определяет правила установки, эксплуатации, хранения, подключения к электрической сети и транспортирования прибора осветительного светодиодного для общего освещения ДВО05-35-002 School (далее – светильник).

Светильник предназначен для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

В условном обозначении типа светильника буквы и числа обозначают:

Д – светодиодный;

В – встраиваемый;

О – для общественных зданий;

05 – номер серии;

35 – максимальная потребляемая мощность светильника, Вт;

002 – номер модификации: 1-я цифра: 0 – драйвер без блока аварийного питания, 1 – драйвер с блоком аварийного питания; 2-я цифра: 0 – драйвер без управления, 1 – управление 0-10 В, 2 – управление DALI; 3-я цифра: 1 – 600х300 мм; 2 – 600х600 мм; 3 – 1200х300 мм; 4 – 1200х600 мм.

School – коммерческое название серии.

Рисунок 1 – Общий вид и габаритные размеры светильника