Условия транспортирования светильника в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе «Л» ГОСТ 23216.

7.2 Условия хранения и транспортирования светильника в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 1 (Л) по ГОСТ 15150.

7.3 В помещениях для хранения не должно быть паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных веществ, вызывающих коррозию. Хранение светильника на складах должно производиться на стеллажах высотой не менее 200 мм от уровня пола.

Высота штабелирования не должна превышать 0,5 м.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет. Срок начала эксплуатации начинается с даты продажи потребителю, а при отсутствии указанной даты, с даты приемки службой качества производителя.

8.2 Гарантийный срок хранения светильника в упаковке составляет не более 2-х лет с даты изготовления производителем.

8.3 Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям НЖИЯ.676000.016ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.4 Срок службы светильника – не менее 10 лет.

8.5 Безвозмездный ремонт или замену светильника в течение установленных гарантийных сроков производит предприятие-изготовитель.

8.6 Действие гарантийных обязательств прекращается при:

- истечении гарантийного срока эксплуатации;

- наличии механических, термических повреждений светильника или его частей;

- нарушении условий хранения, транспортирования, монтажа, подключения к электрической сети и эксплуатации светильника, представленных в настоящем паспорте.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится производителем на платной основе.

9 Сведения о приемке

Данный светильник изготовлен и принят в соответствии с требованиями НЖИЯ.676000.016ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления__________________

Начальник СК_____________________

Контролер СК_____________________ М.П.

Код ОКПД2 27.40.39

Прибор осветительный светодиодный

ДСП01-100-ХХХ IndustryLight

ПАСПОРТ

НЖИЯ.676000.016ПС

Настоящий паспорт определяет правила хранения, транспортирования, монтажа, подключения к электрической сети и эксплуатации прибора осветительного светодиодного типа ДСП серии 01 (далее – светильник).

Светильник предназначен для общего освещения производственных и иных помещений с высокими пролетами, а также для освещения площадей, расположенных на открытом воздухе. Крепится к монтажной поверхности с помощью кронштейна, а также может размещаться на тросовых подвесах.

Светильник комплектуется светодиодными источниками белого света и источником питания к ним.

В условном обозначении типа светильника буквы и числа обозначают:

Д – светодиодный;

С – подвесной;

П – для общего освещения производственных, складских и иных помещений;

01 – номер серии;

100 – номинальная потребляемая мощность светильника, Вт;

XXX – номер модификации: 1-я цифра: 0 – драйвер без блока аварийного питания (БАП), 1 – драйвер с БАП; 2-я цифра: 0 – драйвер без управления, 1 – управление 0-10 В, 2 – управление DALI; 3-я цифра:. 1 – КСС типа «Г» (60 °); 2 – КСС типа «Л» (90°+140°); 3 – КСС типа «К» (30°); 4 – КСС типа «Д» (120°); 5 – КСС типа «К+Г» (30°+70°); 6 – КСС типа «К+Д» (40°+110°).

IndustryLight – коммерческое название.

Рисунок 1 – Общий вид и габаритные размеры

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1 Светильник предназначен для работы в сети переменного тока частоты 50 Гц с напряжением 220 В ± 10 %.

1.2 Вид климатического исполнения – УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150.

1.3 Группа механического исполнения – М2 по ГОСТ 17516.1.

1.4 Класс защиты от поражения электрическим током – I по ГОСТ IEC 60598-1.

1.5 Степень защиты светильника – IP65 по ГОСТ 14254.

1.6 Коэффициент пульсации светового потока – не более 5 %.

1.7 Коэффициент мощности – не менее 0,9.

1.8 Световой поток светильника в режиме аварийного питания – не менее 5 % от значения, указанного в таблице 1.

1.9 Общий вид, габаритные размеры, масса и основные параметры приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

Таблица 1 – Основные параметры

| Наименование светильника | Мощность, Вт | Световой поток, лм, не менее | Световая отдача, лм/Вт, не менее | КЦТ, К | Индекс цветопередачи Ra, не менее | Масса нетто, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номин. | не более |  |  |  |  |  |
| ДСП01-100-001 IndustryLight | 100 | 110 | 13000 | 130 | 5000 | 80 | 3,3 |
| ДСП01-100-101 IndustryLight |  |  |  |  |  |  | 3,8 |
| ДСП01-100-002 IndustryLight |  |  |  |  |  |  | 3,3 |
| ДСП01-100-102 IndustryLight |  |  |  |  |  |  | 3,8 |
| ДСП01-100-003 IndustryLight |  |  |  |  |  |  | 3,3 |
| ДСП01-100-103 IndustryLight |  |  |  |  |  |  | 3,8 |
| ДСП01-100-004 IndustryLight |  |  |  |  |  |  | 3,3 |
| ДСП01-100-104 IndustryLight |  |  |  |  |  |  | 3,8 |
| ДСП01-100-005 IndustryLight |  |  |  |  |  |  | 3,3 |
| ДСП01-100-105 IndustryLight |  |  |  |  |  |  | 3,8 |
| ДСП01-100-006 IndustryLight |  |  |  |  |  |  | 3,3 |
| ДСП01-100-106 IndustryLight |  |  |  |  |  |  | 3,8 |

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

– индивидуальная упаковка					– 1 комплект;

– светильник						– 1 шт.;

– паспорт							– 1 шт.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», в т.ч. требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0, требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ 30804.6.2, ГОСТ 30804.6.4 и ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники ТР ЕАЭС 037/2016.

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По истечении срока службы светильник необходимо утилизировать по требованиям 
ГОСТ Р 55102.

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Эксплуатация и обслуживание светильника должны осуществляться строго в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными приказом №903н от 15.12.2020 г. Министерства труда РФ, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами устройства электроустановок» и настоящим паспортом.

5.2 К эксплуатации светильника должен допускаться персонал, прошедший необходимый инструктаж.

5.3 Устанавливать светильник нужно при отключенном напряжении питания электрической сети.

5.4 Извлечь светильник из индивидуальной упаковки и проверить комплектность на соответствие разделу 2.

5.5 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед включением в сеть, выдержать светильник в помещении при комнатной температуре в течение 2-х часов.

5.6 Установить светильник на монтажную поверхность.

5.7 Подключить светильник к электрической сети по схемам, приведенным на рисунках 2 и 3, в зависимости от модификации.

Рисунок 2 – Схема подключения к электрической сети светильника без БАП

Рисунок 3 – Схема подключения к электрической сети светильника с БАП

5.8 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Монтаж/демонтаж светильника, устранение неисправностей, дезинфекция и очистка от пыли во включенном состоянии.

- Эксплуатировать светильник со снятыми частями корпуса, поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений, при попадании влаги внутрь.

- Накрывать теплоизолирующим материалом.

- При выходе из строя светильника самостоятельно его вскрывать и ремонтировать.

ВНИМАНИЕ! Монтаж и эксплуатация светильника требуют строгого выполнения требований безопасности.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Светильник не содержит обслуживаемых частей. В целях повышения надёжности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать светильник на предмет загрязнений, механических повреждений и оценки работоспособности.

6.2 При загрязнении необходимо очистить поверхность светильника. Очистка производится водой или специальным моющим средством для стекла и пластика. Для обеспечения теплового режима эксплуатации светильника рекомендуется следить за чистотой корпуса.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Светильник может транспортироваться на любые расстояния всеми видами закрытого транспорта с присущими им скоростями.